2. Снятие

Установить автомобиль на подъемник.

Снять :

- Переднее правое колесо

- Передний правый подкрылок

| Рисунок : B1BPSJBD |  |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ : Пометить направление установки ремня привода дополнительного оборудования на случай его повторного использования.

Поверните натяжное устройство на (1) деление против часовой стрелки ( в "b").

Измерьте положение натяжного устройства (1) на « "a" » ; С помощью приспособления [1].

Снимите ремень привода дополнительного оборудования.

3. Установка

Установите ремень привода дополнительного оборудования в следующем порядке :

- Шкив привода навесного оборудования

- компрессор

- Генератор

- Натяжной ролик

ВНИМАНИЕ : Обеспечить правильное расположение ремня в канавках различных шкивов.

Закрепите натяжной ролик (1) ( в "b").

Снять приспособление [1].

Постепенно разжимайте натяжное устройство до уровня натяжения, необходимого для ремня привода дополнительного оборудования .

ВНИМАНИЕ : Контролируйте натяжение дополнительного привода или приводов  .

Установите :

- Передний правый подкрылок

- Переднее правое колесо ; Затяжка моментом 10 ± 1 дН.м

ПРОВЕРКА : РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Динамический натяжитель

| Рисунок : B1BPSJAD |  |
| --- | --- |

"a" Отметка максимального удлинения.

"b" Контрольная отметка удлинения.

"c" Отметка минимального удлинения.

ПРИМЕЧАНИЕ : Такая система меток обеспечивает возможность контроля за удлинением приводного ремня навесного оборудования.

2. Ремень

Визуально проверить удлинение приводного ремня навесного оборудования на динамическом натяжном ролике.

ВНИМАНИЕ : При совпадении меток "a" и "b" заменить приводной ремень навесного оборудования.

ВНИМАНИЕ : Перед снятием отметьте направление вращения ремня привода агрегатов.

Снимите ремень привода навесного оборудования  .

Убедитесь в отсутствии жестких точек, шумов или следов масла на динамическом натяжителе, а также на шкивах агрегатов.

Установите на место ремень привода навесного оборудования  .

Прокрутите двигатель на 4 оборота и проверьте удлинение ремня привода агрегатов.

Приводной ремень навесного оборудования должен быть правильно установлен на динамическом натяжном ролике и на шкивах.

ВНИМАНИЕ : В случае неправильного выравнивания замените ремень привода агрегатов.