Адаптер 3 - для Фиорино Адаптер 2 - для Добло (только для некоторых, есть ещё адаптер 1)

Недавно купил ELM327. То же соединялся с АБС и двигателем, остальное по CAN-шине не коннектилось. В самом адаптере на разъеме, идущем на CAN-шину выпаял резистор 120 Ом (можно выследить по дорожкам на плате). Я думаю - ошибка производителя, т.к. резистор 120 Ом ставится по концам CAN-шины, а не на входе адаптера. После этого все нормально соединяется. между 6и7 ножками

А пробовали устанавливать 100 Ом + конденсатор 560 пФ на ноги 6 и 7 микросхемы MCP2551? Схема есть в ссылке сообщения 91.

Итак! Выпаяв резистор на 120 Ом все пришло в норму! Читает подушки, кузов, приборку, сервис с переходником 3, без него читает двигатель и АБС! Всем спасибо))) Вообщем законектил 6 и 14 с 1 и 9 ногами через переключатели, плохо что не было двухконтурного переключателя, но тем не менее все работает!! Получилось так!