1. Оборудование

Приспособление для прокачки, сертифицированное производителем.

Диагностический прибор.

2. Слив тормозной жидкости из бачка

Поднять автомобиль и закрепить его так, чтобы колеса не касались пола.

| Рисунок : B3FI009D |  |
| --- | --- |

Вынуть фильтр из тормозного бачка .

Слейте тормозную жидкость из резервуара (1) ; С помощью чистого шприца.

Отсоедините разъем ( в "a").

ВНИМАНИЕ : Предусмотрите вытекание тормозной жидкости.

Отсоединить трубку подачи жидкости гидравлического контура сцепления ( в "b").

Снять :

- Штифт (2)

- Бачок с тормозной жидкостью (1)

Очистите бачок с тормозной жидкостью (1).

Установите :

- Бачок с тормозной жидкостью (1)

- Штифт (2)

Присоединить трубку подачи жидкости гидравлического контура сцепления к бачку для тормозной жидкости ( в "b").

Подсоедините разъем ( в "a").

Установить на место фильтр бачка тормозной жидкости.

3. Залив

ВНИМАНИЕ : Использовать только новую и неэмульгированную тормозную жидкость. Избегайте попадания каких-либо загрязнений в гидравлический контур.

Использовать исключительно рабочую жидкость или жидкости, которые сертифицированы и рекомендованы : DOT4.

Заполнить бачок тормозной жидкостью (1) до его максимального объёма.

Заменить тормозную жидкость в скобах, прокачивая контур до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков (См. ниже).

ВНИМАНИЕ : Перед выполнением прокачки : Проверьте уровень тормозной жидкости и долейте её при необходимости.

4. Меры предосторожности, принимаемые перед прокачкой тормозной системы

Автомобили, оснащённые ABS или ESP, имеют систему, состоящую из 2 тормозных контуров :

- Первичный контур, являющийся основным, давление в котором создается непосредственно нажатием на педаль тормоза

- Вторичный контур - внутренний контур гидравлического блока

Для продувки тормозной системы следует действовать в 2 этапа.

После проведения работ с главным тормозным цилиндром или блоком ABS прокачать в следующей последовательности :

- Переднее левое колесо

- Переднее правое колесо

- Заднее левое колесо

- Заднее правое колесо

После проведения любых работ со скобой или колесным цилиндром прокачать в следующей последовательности :

- Скоба или колесный цилиндр, которые снимались

- Переднее левое колесо

- Переднее правое колесо

- Заднее левое колесо

- Заднее правое колесо

ПРИМЕЧАНИЕ : При снятии-установке главного тормозного цилиндра рекомендуется закончить автоматическую прокачку ручной прокачкой.

5. Порядок прокачки

ВНИМАНИЕ : Отворачивать болты для прокачки в заданной последовательности(Смотрите указанное выше).

ПРИМЕЧАНИЕ : Используются два способа прокачки тормозной системы.

5.1. Автоматическая продувка

Присоедините устройство для продувки к бачку с тормозной жидкостью (1).

Прокачать контур, следуя инструкции по использованию прибора.

По завершении прокачки тормозной системы проверить ход педали.

При значительном и вялом ходе педали провести прокачку повторно.

5.2. Ручная продувка (с помощью педали)

ПРИМЕЧАНИЕ : Необходимы два человека.

ВНИМАНИЕ : Выключить зажигание.

Присоедините прозрачную трубку на штуцер прокачки.

Медленно нажимать на педаль тормоза.

Отвернуть болт, используемый для прокачки .

Удерживать педаль акселератора нажатой до упора.

Завернуть болт для прокачки .

Отпустить педаль тормоза, чтобы она сама вернулась в исходное положение.

Повторить операцию до вытекания чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха.

Повторить процедуру с другими колесами.

По завершении прокачки тормозной системы проверить ход педали.

При значительном и вялом ходе педали провести прокачку повторно.

ВНИМАНИЕ : Проверить свободное вращение колес при ослабленном стояночном тормозе .

6. Прокачка после замены элемента

6.1. Замена элемента тормозной системы (Кроме гидравлического блока системы ABS/ESP )

Провести автоматическую или механическую (с помощью педали) прокачку (В следующих случаях) :

- Замена тормозной жидкости

- Замена главного тормозного цилиндра

- Замена тормозной скобы

- Замена колесного тормозного цилиндра

6.2. Замена гидравлического блока системы ABS/ESP

В случае замены гидравлического блока системы ABS/ESP , выполните 2 этапа :

- Провести автоматическую или механическую (с помощью педали) прокачку (Первичный контур)

- Закончите прокачку (вторичного контура), использовав исключительно процедуру диагностического прибора